«Дельта-IP-М»

Ethernet модем - адаптер

Оборудование производства «МЕГАЛЮКС®» сертифицировано: Федеральным Государственным Учреждением «Центром Сертификации Аппаратуры Охранной и Пожарной Сигнализации» МВД России:

№ ССПБ.RU.ОП.066     №  РОСС RU.0001.11ОС03   №  ССПБ.RU.ПБ16

Патенты:  №157351 от 6 ноября 2015г.,  №63576 от  27 мая 2007 г.

ТУ 6571-001-61975454-2010  Согласовано: «ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР» (ФГУП «ГРЧ Ц»)

Торговые марки: МЕГАЛЮКС®, Уверенность в безопасности®.

Воронеж 2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

- «Дельта-IP»………………………………………………………………………………………………..3

  - Интегрированная система IP  мониторинга…………………………….……………………..…….3

- «Дельта-IP-М»……………………………………………………………………………………………..3

2.2. Ethernet модем-адаптер……………………………………………………………………………….3

2.2.1.Назначение……..…………………………………………………………………………..…....3

2.2.2.Особенности.…………………………………………………………………………….……….3

2.2.3.Назначение элементов модуля «Дельта-IP-М»………………….…………………….……….4

2.2.4.Программирование IP-модуля.……………………………………………………….…………4

- Работа модуля «Дельта-IP» в протоколе «Дельта» с ПО АРМ «Дельта-2.10» с

«Дельта-ППКОП-3»………………………………………………………………………………………..5

3.1.Порядок установки………………………….…………………………………………………………6

3.2.Подготовка к работе………………………………………………………………………………......6

- Работа модуля «Дельта-IP» в протоколе «Дельта» с ПО АРМ «Дельта-2.10» с Панелями Paradox SP4000\5500\6000………………………………………………………………………………………….8

- Общие указания по эксплуатации…………………………………………………………………….......9

- Указание мер безопасности………………………………………………………………………………...9

- Маркировка………………………………………………………………………………………………...9

- Комплектация…………………...………………………………………………………………………....9

- Правила хранения и транспортировки…………………………………………………………………….9

- Гарантийные обязательства…………………………………………………………………………….....9

- Сведения о рекламациях………………………………………………………………..…………………9

- Свидетельство о приемке………………………………………………………………..……………….10

- «Дельта - IP»

  - Интегрированная система IP мониторинга

- Охрана стационарных объектов по сетям Ethernet: квартиры, коттеджи, офисы, банки и т.д.

- Система может использоваться как дублирующая все РСПИ «Дельта» так и самостоятельно.

- Полная поддержка ПО АРМ «Дельта» как бесплатной версии на 32 объекта, так и лицензионной, на 32000 объектов.

- Автоматическая отправка SMS пользователям, службам реагирования и обслуживания.

- Постоянный контроль канала связи.

- Работа с приборами типа: «Дельта-ППКОП-3», «Дельта-ППКО-7», панелями PARADOX , а также самостоятельно как тревожная кнопка или прибор охраны.

- «Дельта-IP-М»

  - . Ethernet модем – адаптер (далее по тексту – прибор)

2.2.1. Назначение

Охрана стационарных объектов по сетям Ethernet.

Работает в составе РСПИ «Дельта» в качестве резервного канала и самостоятельно.

    - Особенности

- Динамический  и статический IP  адрес.

- Протокол обмена TCP/IP.

- Пакетная передача извещений на пульт охраны в стандарте передачи данных, Мбит/с	10 Base-T.

- Работа с приборами типа: «Дельта-ППКОП-3», «Дельта-ППКО-7», панелями PARADOX , а также самостоятельно как тревожная кнопка или прибор охраны.

- Устанавливается в корпус «Дельта-ППКОП-3», при работе с ним или в отдельный корпус.

- Программирование через Ethernet- интерфейс.

- Постоянный контроль сети с индикацией на ПЦН.

- Световая индикация: сетевого подключения, питания, получения/передачи сообщений.

- Полная совместимость с любыми РСПИ «Дельта».

- Питание 12В, 100 мА.

- Рабочий температурный диапазон -10…+50 С°

- Габаритные размеры – 65х45 см

- Вес – 100 гр.

    - Назначение элементов модуля «Дельта-IP-М»

    - Программирование IP-модуля

Программирование IP-модуля производится  программой TCP_Prog.exe через Ethernet-интерфейс  с компьютером.

На компьютере при программировании должны быть установлены следующие параметры TCP-соединения:

- фиксированный IP-адрес  в диапазоне 192.168.0.1 – 192.168.0.254, за исключением адреса 192.168.0.51, который присвоен IP-модулю при программировании.

- маска подсети при программировании 255.255.255.0

Номер порта при программировании и в рабочем режиме 10051 (фиксированный)

IP-модуль работает в стандарте Ethernet  10Base-T.

IP-модуль не поддерживает автодетект полярности, поэтому может потребоваться либо прямой, либо перекрестный патч-корд (зависит от интерфейса подключения к компьютеру).

IP-модуль переходит в режим программирования при включении питания с открытой крышкой (тампер замкнут).  После программирования и закрытия крышки модуль переходит в рабочий режим. Светодиод будет гореть при готовности передачи по сети.

На компьютере при работе должны быть установлены следующие параметры TCP-соединения:

- Работа модуля «Дельта-IP» в протоколе «Дельта» с ПО АРМ «Дельта-2.10» с «Дельта-ППКОП-3»

Скрин программирования «Дельта-ППКОП-3» при работе с «Дельта-IP-М»

При работе «Дельта-ППКОП-3» с «Дельта-IP-М» необходимо устанавливать галку в окне «Эмуляция Spectra-5500».

Схема подключения «Дельта -IP-М» и «Дельта-ППКОП-3»

  - Порядок установки

- Установите прибор на охраняемом объекте в месте, где он будет защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

- Установите считыватель Touch Memory в удобном для Вас месте в соответствии с выбранной тактикой применения прибора.

- Произведите монтаж всех линий, соединяющих прибор с ШС, сетью, извещателями, световыми и звуковыми оповещателями, считывателем Touch Memory в соответствии со схемой электрических соединений. Для задания тактики применения прибора снимите крышку (при отключенном питании) и включите питание, при этом прибор входит в режим программирования. Затем с помощью кнопки «ПРОГ» и «ТАМПЕРА» установите соответствующие опции. Отключите питание. Закройте крышку прибора. Прибор готов к работе.

- Прибор поставляется с заводскими установками (см. инструкцию на «Дельта-ППКОП-3»).

  - Подготовка к работе

Проверьте правильность произведенного монтажа и проведите проверку работоспособности прибора с питанием от сети переменного тока в следующей последовательности:

- Приведите в дежурное состояние ШС путем закрывания дверей, окон, фрамуг и т.п.

- Поставите прибор на охрану электронным ключом.

- Если световой оповещатель «постановки на охрану» светится ровным светом, то ШС исправен, если световой оповещатель «мигает», ШС неисправен.

- Исправьте ШС и повторите постановку на охрану.

Снимите прибор с охраны, коснувшись порта электронным ключом, при этом должен погаснуть световой оповещатель. Произведите нарушение ШС – откройте входную дверь и оставьте её в открытом состоянии. Поставьте прибор на охрану, при этом световой оповещатель должен отображать 4 частые вспышки, после которых индикатор гаснет. Звучат троекратные сигналы звукового оповещателя и зуммера. Закройте входную дверь и повторите процедуру постановки на охрану. После успешной постановки на охрану откройте входную дверь - прибор начнет отсчет времени задержки «пост/снятии с охраны», при этом  звуковая и световая индикация тревоги будут включены и сообщение «Тревога зоны 1» будет передано, если до окончания этой задержки не произойдет снятие. Можно включить немедленную передачу тревоги зоны с задержкой, если установить опцию «Пультовая охрана». В этом случае пультовое программное обеспечение отрабатывает задержку снятия и при отсутствии сообщения о снятии устанавливает тревожное состояние зоны с задержкой.

- Проверьте способность прибора фиксировать срабатывание каждого извещателя включенного в ШС.

Путем отключения прибора от сети 220В убедитесь в работоспособности прибора при питании от АКБ - при отсутствии сетевого напряжения 220В светодиод питания периодически гаснет на короткое время (~ 0,2сек). Это происходит только при установленной опции «Контроль сетевого питания 220В». Данная опция не устанавливается в случае подключения нескольких приборов к общему источнику питания (контроль общего источника питания производится одним из приборов). При потере сетевого питания или разряде АКБ зуммер издает однократный длинный сигнал. Сообщения о потере/восстановлении сетевого питания и о разряде/восстановлении АКБ передаются с задержкой 8 мин. 30 сек. при условии, что состояние сохраняется в течение указанного времени.

- Проверьте способность прибора работать с пультом централизованного наблюдения.

- Работа «Дельта-IP-М» с панелями Paradox  « SP4000\5500» и т.д.

При работе  «Дельта-IP-М» с панелями необходимо устанавливать галку в окне «Эмуляция Spectra-5500».

Схема подключения «Дельта -IP-М» и панели

4.1.	Порядок установки

1. Установите прибор на охраняемом объекте в месте, где он будет защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

2. Произведите монтаж всех линий, соединяющих прибор с ШС, сетью, извещателями, световыми и звуковыми оповещателями, в соответствии со схемой электрических соединений.

3. Прибор готов к работе.

4.2.	Подготовка к работе

Проверьте правильность произведенного монтажа и проведите проверку работоспособности прибора с питанием от сети переменного тока в следующей последовательности:

1. Приведите в дежурное состояние ШС путем закрывания дверей, окон, фрамуг и т.п.

2. Поставьте прибор на охрану.

3. Если световой оповещатель «постановки на охрану» светится ровным светом, то ШС исправен, если световой оповещатель «мигает», ШС неисправен.

4. Исправьте ШС и повторите постановку на охрану.

Снимите прибор с охраны, при этом должен погаснуть световой оповещатель. Произведите нарушение ШС – откройте входную дверь и оставьте её в открытом состоянии. Поставьте прибор на охрану. Звучат сигналы  зуммера. Закройте входную дверь и повторите процедуру постановки на охрану. После успешной постановки на охрану откройте входную дверь - прибор начнет отсчет времени задержки «пост/снятии с охраны», при этом  звуковая и световая индикация тревоги будут включены и сообщение «Тревога зоны 1» будет передано, если до окончания этой задержки не произойдет снятие. Можно включить немедленную передачу тревоги зоны с задержкой, если установить опцию «Пультовая охрана». В этом случае пультовое программное обеспечение отрабатывает задержку снятия и при отсутствии сообщения о снятии устанавливает тревожное состояние зоны с задержкой.

- Проверьте способность прибора фиксировать срабатывание каждого извещателя включенного в ШС.

Путем отключения прибора от сети 220В убедитесь в работоспособности прибора при питании от АКБ - при отсутствии сетевого напряжения 220В. Сообщения о потере/восстановлении сетевого питания и о разряде/восстановлении АКБ передаются с задержкой 8 мин. 30 сек. при условии, что состояние сохраняется в течение указанного времени.

- Проверьте способность прибора работать с пультом централизованного наблюдения.

- Общие указания по эксплуатации

  - Эксплуатация приборов должна производится техническим персоналом, изучившим документацию.

  - После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- произвести внешний осмотр оборудования и убедиться в отсутствии механических повреждений оборудования и наличии пломб изготовителя;

- проверить комплектность поставки.

  - После транспортировки перед включением оборудование  должно быть выдержано без упаковки в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

- Указание мер безопасности

При установке приборов на объекте необходимо соблюдать следующие требования:

- К работам по монтажу должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже третьей.

- Без подключения к заземлению питание не включать и другие коммутации не производить.

- При установке и эксплуатации изделия следует руководствоваться положениями “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей”.

- Установку, снятие и ремонт производить при отключенном питании и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- При подключении антенны необходимо убедиться в том, что разъем антенны хорошо вставлен и затянут.

- Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки или плавкие вставки номиналов, превышающих указанных в инструкции.

- Маркировка

Каждый прибор имеет следующую маркировку:

- Товарный знак завода-изготовителя.

- Условное обозначение прибора.

- Заводской номер.

- Месяц и год упаковки.

- Комплектация

- Руководство по эксплуатации.

- Прибор 1 шт.

- Упаковка.

- Правила хранения и транспортировки

- Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

- В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

- При складировании приборов в штабеля разрешается укладывать не более пяти ящиков с приборами.

- Транспортирование упакованных приборов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

- После транспортирования приборы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 часов.

- Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию 2 года.

- Срок службы прибора 8 лет.

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.

- Сведения о рекламациях

- Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

- Рекламации высылаются по адресу предприятия-изготовителя с паспортом и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия - потребителя.

- В акте должны быть указаны: дата изготовления прибора (соответствующая дате в паспорте), вид (характер) неисправности, дата и место установки прибора, адрес потребителя.

Дополнительная информация находится на нашем сайте www.megalux-brv.ru

- Свидетельство о приемке

Прибор «Дельта-IP-М»

Заводской номер _________________________ признан годным  для эксплуатации.

Дата выпуска______________________                Штамп ОТК________________

Продавец________________________

Дата продажи____________________________

(заполняется при розничной продаже)

# Text boxes

Разъем подключения Ethernet

Клеммник подключения питания и интерфейс

Тампер