Система охранно-пожарного мониторинга по GSM сети «Дельта - GSM»

«Дельта-GSM» предназначена для обеспечения передачи информации с охраняемых удаленных стационарных объектов (в зоне действия сети сотовой связи) с использованием GPRS и/или SMS, их сбора, обработки и хранения на пультах централизованного наблюдения и/или сотовые телефоны пользователей в виде SMS сообщений.

Состав

|  | Базовое оборудование «Дельта-GSM-Б» - Универсальный базовый GSM модем в металлическом корпусе осуществляет прием извещений с объектов и подключается к пультовому ПК по интерфейсу RS-232 или USB с установленным ПО АРМ «Дельта». Прием с объектового оборудования «Дельта-GSM» и отправки SMS сообщений в РСПИ «Дельта» и РСПИ «Дельта-ZigBee» с базовой станции на сотовые телефоны абонентам, +ПО АРМ «Дельта-2.10»(32). Объектовое оборудование «Дельта-GSM-ПАМ» - Индивидуальная и/или пультовая охраны с передачей информации по каналу GSM GPRS и/или в виде SMS сообщений, кириллицей русским языком на сотовые телефоны (до 99) пользователей и/или на ПЦН РСПИ «Дельта-GSM». В металлическом корпусе: 3-х зонный ППКОП с СКУД и GSM модем. Пожарная зона – до 20 двухпроводных датчиков, 3 программируемых силовых выхода: световой, звуковой оповещатели и управление замком/защелкой или пожаротушение. Тампер, контроль 220В и АКБ, встроенная минисирена. До 16 пользователей с постановкой/снятием и 32 СКУД. Управление встроенным контроллером: Тouch memory –«СТПС», Proximity - «Дельта-СП-1.1» или клавиатурой - "Дельта-КТ-1.1". Программирование с ПК и в ручном режиме. По RS-485 дополнительное подключение до 32 ППКОП, с общим количеством зон до 96, трассой до 1200м. |
| --- | --- |

«Дельта-GSM-ПМ» - Индивидуальная и/или пультовая охраны с передачей информации по каналу GSM GPRS и/или  в виде SMS сообщений, кириллицей русским языком на сотовые телефоны (до 99) пользователей и/или на ПЦН РСПИ «Дельта-GSM». GSM модем + ПКП на 7 свободно программируемых зон. Контроль 220В и АКБ. Постановка/снятие встроенным контроллером (до 16 пользователей): Touch Memory -«СТПС», Proximity-«Дельта-СП-1.1» или клавиатурой - "Дельта-КТ-1.1". Силовые выходы на звуковой и световой оповещатели. Металлический корпус. Питание 12В. Контроль 220В и АКБ.

«Дельта-GSM-ПМ» (прог. Р) - GSM модем - ретранслятор - дублер передатчиков РСПИ «Дельта». GPRS - 2-х сторонняя связь объекта с пультом. В случае отказа GPRS, автоматический переход на SMS. Контроль связи с передатчиком РСПИ «Дельта» - 1 минута, с индикацией на пульте. Металлический корпус. Питание 12В. Контроль 220В и АКБ.

«Дельта-GSM-ПМ» (прог. АС) - Специализированный GSM модем, для работы с РРОП "СТРЕЛЕЦ®". Металлический корпус. Контроль 220В и АКБ + 7 программируемых входов.

«Дельта-GSM-ПМ» (прог. С) - Специализированный GSM модем для работы с панелями Paradox "Spectra", до 32 проводных зон, охрана 2-х независимых объектов и с панелями Paradox "Magellan", до 32 проводных/беспроводных зон, охрана 2-х независимых объектов. Металлический корпус. Контроль телефонной линии, 220В и АКБ + 7 программируемых входов.

«Дельта-GSM-ПМ» (прог. Д) - Специализированный GSM модем для работы с панелями Paradox "Digiplex" и "EVO". До 192 проводных зон. Охрана до 8 независимых объектов. Металлический корпус. Контроль телефонной линии, 220В и АКБ.

Отличительные особенности

- SMS сообщения на русском языке кириллицей.

- Измерение уровня связи с индикацией при каждом SMS сообщении.

- Использование в качестве приемопередатчика промышленного GSM-900/1800 модема.

- Контроль текущего баланса SIM карты прибора, для предотвращения отключения за неуплату.

- Дублирование по телефонной линии и Internet .

- Корпус прибора имеет законченный вид, колодка не видна с наружи и отсутствуют надписи для монтажа, отсутствие слота для SIM карты – не требуется помещать в дополнительный корпус.

- Сообщения посылаются до 99 пользователям (ограничено SIM картой).

- Дублирование по телефонной линии и Internet.

ПО АРМ «Дельта» - программное обеспечение автоматизированного рабочего места

Программное обеспечение предназначено для организации на базе ПК автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора пульта централизованного наблюдения систем: РСПИ «Дельта», с устройств охранно-пожарной сигнализации (ОПС) по каналам связи: радио, телефонным, RS-485, Internet  и в любой комбинации.

Программное обеспечение разработано с учетом специфики работы охранных служб и обеспечивает:

- Ведение баз данных объектов включающих: номер, адрес, принадлежности к охранному предприятию, ответственных лиц и других данных.

- Все принятые извещения обрабатываются программой в реальном масштабе времени, архивируются, фильтруются. Тревожные извещения сопровождаются звуковым сигналом на встроенный динамик, колонки и тревожной карточкой.

- Выборку извещений для анализа по: номерам объекта, дате, времени, типу.

- Индикацию и документирование маршрута поступления извещений (напрямую и/или через ретранслятор/ретрансляторы) с указанием уровня принятого сигнала.

- Контроль за объектовым оборудованием и ретрансляторам по программируемым периодам автотестов.

- Вывод графической информации в виде планов объектов и их местоположения на карте.

- Ведение истории и статистики о состоянии объектов и технической исправности, контроль автотестов и других извещений.

- Мониторинг параметров объектов ЖКХ, энергетики, промышленных предприятий и др.

- Протоколирование действий операторов.

- Учет и документирование действий охранных подразделений.

- Распечатка жестких копий в реальном масштабе времени на матричном принтере.

- Распечатка различных видов отчетов на лазерном принтере.

- Автоматическая отправка отчетов по электронной почте.

- Многоуровневый доступ в систему от администратора – начальника ПЦН, до оператора.

- Автоматическая передача данных по  объекту на сотовые телефоны в виде SMS сообщений на русском языке кириллицей.

- «Ручная» отправка SMS сообщений оператором на телефоны пользователей, службы охраны и обслуживания.

- Сетевое взаимодействие рабочих мест.

- Прием с удаленных ПЦН и трансляция/ретрансляция на другие ПЦН, в т.ч. для создания систем более высокого уровня по Internet.

- Удобный пользовательский интерфейс и наглядность представления информации.

- Имеется возможность постановки объекта на наблюдение, при котором все приходящие с объекта сообщения не мешают работе операторов.

- Поддержка различных тактик охраны объектов в т.ч. тактики «Пультовая охрана».

- Мониторинг за стационарными и мобильными объектами с возможностью комплексного отображения.

- Бесплатная версия на первые 32 объекта и лицензионная версия на 32000 объектов.

- Постоянное совершенствование с учетом пожеланий пользователей с бесплатным обновлением.

Оборудование производства «МЕГАЛЮКС®» сертифицировано: Федеральным Государственным Учреждением «Центром Сертификации Аппаратуры Охранной и Пожарной Сигнализации» МВД России:

№ ССПБ.RU.ОП.066     №  РОСС RU.0001.11ОС03   №  ССПБ.RU.ПБ16

Патент:  №63576 от  27 мая 2007 г.

ТУ 6571-001-61975454-2010  Согласовано: «ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР» (ФГУП «ГРЧ Ц»)

Торговые марки: МЕГАЛЮКС®, ДЕЛЬТА®, Уверенность в безопасности®.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Мегалюкс®»: 394033 г. Воронеж, Ленинский проспект 160 А, оф.506 А.

Тел/факс: (473) 261-26-82(многоканальный), +79204480002 www.megalux-brv.ru E-mail: megalux-brv@mail.ru Skype: gai_vrn (для технической поддержки)